## Slide 1
Clawmachine
Ein Greifautomat als verteilte Architektur aus ESP32-Firmware, MQTT und Python-Server
Softwarepraktikum · Pitch
Notes: Kurzvorstellung: Wir haben einen steuerbaren Greifautomaten gebaut. Der Pitch zeigt, wie wir die Software als Architektur aufgesetzt haben.

## Slide 2
Ein Greifautomat mit drei Eingabewegen
Joy-Con, Bedienpanel oder Browser: Jede Eingabe landet beim selben Server, der daraus Motorbefehle macht.
3
Eingabewege
Switch-2-Joy-Con, Panel, Webinterface
4
ESP32-Firmwares
Motor-Controller, Endstops, Panel, Joy-Con-Scanner
1
zentraler Server
Python mit FastAPI und paho-mqtt
MQTT
ein Rückgrat
Mosquitto auf dem Raspberry Pi
Notes: Die vier Firmwares: claw_motor_controller, claw_endstop, claw_panel_input und claw_switch2_scanner.

## Slide 3
Warum eine Microservice-Architektur?
1
Erste Erfahrung mit MQTT
Im Contextawareness-Praktikum haben wir MQTT kennengelernt und wollten darauf aufbauen.
2
Microservices selbst umsetzen
Ich wollte schon immer eine Microservice-Architektur aufbauen, und hier ließ sie sich umsetzen.
3
Mikrocontroller mit Funk
Mikrocontroller kannte ich gut, und WLAN und Bluetooth lassen sich dort einfach nutzen – Gut für Joycons.
4
Viele Controller zusammenbringen
Spannend fand ich, viele Controller zu synchronisieren und zu kapseln.

## Slide 4
Architektur
Joy-Con + ESP32
Switch 2 per Bluetooth LE, Scanner publisht Steuerzustand
Bedienpanel (ESP32)
Taster und Potentiometer für Achsen und Klaue
Webinterface
Angular: Steuerung, Homing, Zielfahrten, Konsole
MQTT-Broker (Eclipse Mosquitto)
Alle Nachrichten unter clawmachine/<gerät>/…
Python-Server
Einzige Stelle, die Motorbefehle sendet: Mapping, Homing, Positionierung
Motor-Controller (ESP32)
X/Y/Z-Schrittmotoren und Klauen-Servo, Rampen, Schrittzähler
Endstop-Board (ESP32)
Meldet Endschalter der drei Achsen
Notes: Kein Gerät kennt ein anderes direkt. Der Broker ist der einzige Treffpunkt, der Server die einzige Instanz, die Motorbefehle schreibt.

## Slide 5
Warum wir es so aufgesetzt haben
1
Entkopplung
Jedes Gerät hat eine Aufgabe und kennt nur MQTT-Topics. Eine Firmware lässt sich tauschen, ohne die anderen anzufassen.
2
Ein Schreiber
Nur der Server publiziert Motorbefehle. Eingabequellen lassen sich umschalten, ohne dass sich zwei Quellen in die Quere kommen.
3
Automatische Anmeldung
Ein neues Gerät meldet sich mit seiner ersten Nachricht an. Der Server legt es selbst an und bestätigt es.
4
Gemeinsamer Code
WiFi- und MQTT-Verbindung stecken in einer Bibliothek für alle ESP32-Firmwares.
5
Passwortschutz
Der Broker erlaubt keine anonymen Verbindungen. Server, ESP32-Geräte und Webinterface melden sich mit Benutzername und Passwort an.
Notes: Die Architektur ist als Microservice-Ansatz gedacht: kleine Einheiten, lose über MQTT gekoppelt.

## Slide 6
Vom Tastendruck zur Motorbewegung
Spieler
drückt Taste oder bewegt den Stick
Eingabe-ESP
publisht den Steuerzustand
clawmachine/player_input/joycon
Python-Server
mappt auf Achsen, prüft Endstops, rechnet Klauenwinkel
Server publisht
z. B. X:50 oder goto:X:1200:50
clawmachine/claw_motor_controller/motor/command
Motorsteuerung
fährt die Schrittmotoren mit Rampe
Rückkanal: Position der Achsen und Endstop-Zustände laufen zurück an den Server und ans Webinterface.
Notes: Fahrbefehle kommen mehrmals pro Sekunde. Der Server sendet nur Änderungen, damit der ESP nicht mit Nachrichten und Seriell-Ausgaben ausgebremst wird.

## Slide 7
Die Logik sitzt im Server, die Muskeln im ESP
1
Homing
Achsen X, Y, Z fahren nacheinander auf ihre Endstops
Steht eine Achse schon am Endstop, fährt sie weg und wieder hin
Der ESP fordert nach jedem Start selbst ein Homing an
2
Positionierung
Der Motor-Controller zählt jeden Schritt
Der Server merkt sich Koordinaten ab dem Endstop
Ziel anfahren per Befehl goto:x,y,z
Einfaches Anfahren von Positionen per Webinterface
3
Eingaben
Joy-Con, Panel und Web werden zu einheitlichen Achsbefehlen
Eingabequelle ist umschaltbar
Potentiometer wird in Klauenwinkel umgerechnet
Alle Tempi und Verfahrwege stehen in der config.ini und gehen beim Start als Settings an den ESP, ohne Neuflashen.
Notes: Motor-Controller: Rampen und Schritte zählen. Server: Reihenfolge, Koordinaten, Eingabemapping.

## Slide 8
Sicherheit liegt auch im ESP, nicht nur im Server
1
Verfahrgrenzen
Der Motor-Controller hält eine referenzierte Achse selbst an 0 und am Verfahrweg an, auch bei Handfahrt.
2
Stopp bei Verbindungsverlust
Bricht WLAN oder MQTT weg, stoppt der ESP alle Achsen und die Klaue sofort.
3
Sofortstopp am Endstop
Der Server stoppt ohne Rampe und setzt die Position zurück auf 0.
4
Sanftes Anfahren
Beschleunigungsrampen schonen Motoren und Mechanik, getrennt für X/Y und Z.
Notes: Offen: Fällt nur der Server aus, während der ESP am Broker hängt, läuft eine Achse weiter. Dafür planen wir einen Server-Heartbeat.

## Slide 9
Stand und nächste Schritte
✓
Läuft
MQTT-Architektur mit automatischer Geräteanmeldung
Drei Eingabewege: Joy-Con, Panel, Webinterface
Homing, Positionierung und Zielfahrten
Sicherheitsstopps im Motor-Controller
→
Als Nächstes
Verfahrwege ausmessen und eintragen
Heartbeat für den Fall eines Serverausfalls
Joy-Con-Pairing per Weboberfläche starten
Kamera anbinden
Notes: Das meiste ist implementiert und gebaut, aber noch nicht vollständig an der Hardware verifiziert.

## Slide 10
Fragen?
Ein Server, viele kleine Geräte, ein gemeinsamer Bus.