## Slide 1
Clawmachine
Ein Greifautomat als verteilte Architektur aus ESP32-Firmware, MQTT und Python-Server
Softwarepraktikum · Pitch v2 · Stand 29.10.2026
Notes: Kurzvorstellung: Wir haben einen steuerbaren Greifautomaten gebaut. Der Pitch zeigt, wie wir die Software als Architektur aufgesetzt haben.

## Slide 2
Ein Greifautomat mit drei Eingabewegen
Joy-Con, Bedienpanel oder Browser: Jede Eingabe landet beim selben Server, der daraus Motorbefehle macht.
3
Eingabewege
Switch-2-Joy-Con, Panel, Webinterface
4
ESP32-Firmwares
Motor-Controller, Endstops, Panel, Joy-Con-Scanner
1
zentraler Server
Python mit FastAPI und paho-mqtt
MQTT
ein Rückgrat
Mosquitto auf dem Raspberry Pi
Notes: Die vier Firmwares: claw_motor_controller, claw_endstop, claw_panel_input und claw_switch2_scanner.

## Slide 3
Warum eine Microservice-Architektur?
1
Erste Erfahrung mit MQTT
Im Contextawareness-Praktikum haben wir MQTT kennengelernt und wollten darauf aufbauen.
2
Microservices selbst umsetzen
Ich wollte schon immer eine Microservice-Architektur aufbauen, und hier ließ sie sich umsetzen.
3
Mikrocontroller mit Funk
Mikrocontroller kannte ich gut, und WLAN und Bluetooth lassen sich dort einfach nutzen – Gut für Joycons.
4
Viele Controller zusammenbringen
Spannend fand ich, viele Controller zu synchronisieren und zu kapseln.

## Slide 4
Architektur
Joy-Con + ESP32
Switch 2 per Bluetooth LE, Scanner publisht Steuerzustand
Bedienpanel (ESP32)
Taster und Potentiometer für Achsen und Klaue
Webinterface
Angular: Steuerung, Homing, Zielfahrten, Konsole
MQTT-Broker (Eclipse Mosquitto)
Alle Nachrichten unter clawmachine/<gerät>/…
Python-Server
Einzige Stelle, die Motorbefehle sendet: Mapping, Homing, Positionierung
Motor-Controller (ESP32)
X/Y/Z-Schrittmotoren und Klauen-Servo, Rampen, Schrittzähler
Endstop-Board (ESP32)
Meldet Endschalter der drei Achsen
Notes: Kein Gerät kennt ein anderes direkt. Der Broker ist der einzige Treffpunkt, der Server die einzige Instanz, die Motorbefehle schreibt.

## Slide 5
Warum wir es so aufgesetzt haben
1
Entkopplung
Jedes Gerät hat eine Aufgabe und kennt nur MQTT-Topics. Eine Firmware lässt sich tauschen, ohne die anderen anzufassen.
2
Ein Schreiber
Nur der Server publiziert Motorbefehle. Eingabequellen lassen sich umschalten, ohne dass sich zwei Quellen in die Quere kommen.
3
Automatische Anmeldung
Ein neues Gerät meldet sich mit seiner ersten Nachricht an. Der Server legt es selbst an und bestätigt es.
4
Gemeinsamer Code
WiFi- und MQTT-Verbindung stecken in einer Bibliothek für alle ESP32-Firmwares.
5
Passwortschutz
Der Broker erlaubt keine anonymen Verbindungen. Server, ESP32-Geräte und Webinterface melden sich mit Benutzername und Passwort an.
Notes: Die Architektur ist als Microservice-Ansatz gedacht: kleine Einheiten, lose über MQTT gekoppelt.

## Slide 6
Wie die Device Registry funktioniert
1
Gerät meldet sich
Die erste Nachricht des ESP verrät seinen Namen: Status (Last Will) oder Uptime-Heartbeat.
<name>/status
<name>/metadata/uptime
2
Server erkennt
Der Server liest den Namen aus dem Topic und fragt die Registry, ob er ihn schon kennt.
3
Registry legt an
Ein Eintrag mit Name, Anmeldezeit, Uptime und Online-Status. Die Registry liegt im Speicher des Servers.
4
Server bestätigt
Einmalig ein ok an das Gerät. Beim Motor-Controller gehen gleich die Settings mit.
<name>/registered
Danach im Betrieb
status setzt isOnline, uptime setzt die Laufzeit
Bekannte Geräte werden nicht erneut bestätigt
Nach einem Serverneustart ist die Registry leer: jedes Gerät meldet sich mit dem nächsten Heartbeat neu
Wofür der Server sie braucht
Homing startet erst, wenn Motor-Controller und Endstop-Board online sind
Das Webinterface bekommt die Geräteliste mit Status und Uptime
Browser-Tabs des Webinterface zählen nicht als Gerät
Notes: Es gibt kein eigenes Anmelde-Topic. Ein Gerät ist registriert, sobald es zum ersten Mal auf einem seiner Topics sendet. Die Registry ist eine reine In-Memory-Liste im Server und baut sich nach einem Neustart über die Heartbeats von selbst wieder auf.

## Slide 7
Topics der Eingabegeräte
Joy-Con-Scanner
Client-ID claw_switch2_scanner
Switch-2-Joy-Cons über BLE
Abonniert
endstop/state
{"x1":0,"x2":0,"y1":0,…}
Publiziert
player_input/joycon
{"up":0,"left":0,"right":0,
"front":0,"back":0,…,"clawClose":0}
claw_switch2_scanner/status
online / offline
claw_switch2_scanner/metadata/uptime
123456
Control-Panel
Client-ID claw_player_input
Taster und Klauen-Poti
Abonniert
nichts
Publiziert
player_input/panel
{"up":0,"down":0,"left":0,
"right":0,…,"claw":0}
claw_player_input/status
online / offline
claw_player_input/metadata/uptime
123456
Endstop-Board
Client-ID claw_endstop
5 Endschalter an X, Y, Z
Abonniert
nichts
Publiziert
endstop/state
{"x1":0,"x2":0,"y1":0,"y2":0,"z1":0}
claw_endstop/status
online / offline
claw_endstop/metadata/uptime
123456
Alle Topics beginnen mit clawmachine/. status und uptime kommen aus der gemeinsamen Library.
endstop/state geht vom Broker direkt an den Scanner, nicht über den Server.
Notes: Die drei Geräte, die Eingaben liefern. Der Joy-Con-Scanner abonniert als einziger etwas: den Endstop-Zustand, um die Joy-Cons vibrieren zu lassen.

## Slide 8
Topics des Motor-Controllers
Abonniert
Publiziert
Motor-Controller
4 Schrittmotoren, Klauen-Servo
Client-ID claw_motor_controller
motor_controller/motor/command
X:100 Y:-60 Z:0
stop:Y zero:Y goto:Y:1200:50
claw:open claw:close claw:stop
claw:jog_open claw:jog_close claw:120
{"X":100,"Y":0,"Z":0,"claw":"open"}
motor_controller/settings
{"accelerationPercentPerSecond":50}
{"xyAccelerationPercentPerSecond":50}
{"zAccelerationPercentPerSecond":50}
{"xyMaxRevolutionsPerMinute":120}
{"zMaxRevolutionsPerMinute":120}
{"clawSpeedDegreesPerSecond":35}
{"clawJogSpeedDegreesPerSecond":10}
motor_controller/position
{"X":1200,"Y":0,"Z":340}
motor_controller/error_log
{"device":"…","topic":"…",
"payload":"X:abc","error":"…"}
claw_motor_controller/status
online / offline
claw_motor_controller/metadata/uptime
123456
Alle Topics beginnen mit clawmachine/. status und uptime kommen aus der gemeinsamen Library.
Notes: Der Motor-Controller bekommt Fahrbefehle auf motor/command und Einstellungen auf settings. Er meldet Position und Fehler zurück.

## Slide 9
Ablauf einer Eingabe
Spieler
Joy-Con-Scanner
Broker
Python-Server
Motor-Controller
Endstop-Board
Stick oder Taste, per BLE
player_input/joycon
{"up":0,"left":72,…}
weitergereicht
motor_controller/motor/command
X:72
X:72, die Achse fährt über die Rampe an
endstop/state
{"x1":1,…}
dasselbe Topic, die Joy-Cons vibrieren
weitergereicht
stop:X und zero:X
Sofortstopp ohne Rampe, Position wird 0
Der Server prüft dazwischen: Ist die Quelle freigegeben, was halten die anderen Tasten gerade, steht die Achse schon am Endschalter?
Notes: Eine Eingabe vom Joy-Con bis zum Motor, danach ein ausgelöster Endschalter. Alles läuft über den Broker; nur der Server schreibt Motorbefehle.

## Slide 10
Die Logik sitzt im Server
1
Homing
Achsen X, Y, Z fahren nacheinander auf ihre Endstops
Steht eine Achse schon am Endstop, fährt sie weg und wieder hin
Der ESP fordert nach jedem Start selbst ein Homing an
2
Positionierung
Der Motor-Controller zählt jeden Schritt
Der Server merkt sich Koordinaten ab dem Endstop
Ziel anfahren per Befehl goto:x,y,z
Einfaches Anfahren von Positionen per Webinterface
3
Eingaben
Joy-Con, Panel und Web werden zu einheitlichen Achsbefehlen
Eingabequelle ist umschaltbar
Potentiometer wird in Klauenwinkel umgerechnet
Alle Tempi und Verfahrwege stehen in der config.ini und gehen beim Start als Settings an den ESP, ohne Neuflashen.
Notes: Motor-Controller: Rampen und Schritte zählen. Server: Reihenfolge, Koordinaten, Eingabemapping.

## Slide 11
Was der Server mit jeder Nachricht macht
on_message: ein Verteiler für alle Topics
endstop/state
Endstops auslesen, Zustand ans Webinterface weitergeben
motor_controller/position
Schrittposition merken und ans Webinterface melden
motor_controller/error_log
Meldet der ESP need-homing, startet das Homing
<name>/status, uptime
Device Registry; beim Motor-Controller Neustart-Behandlung und Settings erneut senden
Eingaben und Web-Befehle
weiter an on_control_command
Anfragen vom Webinterface
Geräteliste, Eingabequellen, Tempi oder Position zurückschicken
Eingabequelle sperren
Joy-Con oder Panel ein- oder ausschalten
Alles andere wird ignoriert.
on_control_command: Steuerbefehle
Joy-Con und Panel
Quelle gesperrt? Dann wird die Eingabe ignoriert
Alle Werte werden auf 0 bis 100 Prozent gebracht, Panel-Änderungen laufen in einen gemeinsamen Zustand
Gegenrichtungen ergeben pro Achse −100 bis 100
move_axis skaliert und prüft die Endstops
Klaue: Panel-Poti als Winkel, Joy-Con-Tasten als langsames Auf und Zu
Webinterface
Fahren: left, right, front, back und claw
Tempo, Beschleunigung und Klauen-Tempo gehen als Settings an den ESP
goto, goto_cancel und home
Notes: on_message ist der einzige Callback von paho-mqtt. Er schaut nur auf das Topic und verteilt. Die eigentliche Steuerlogik steckt in on_control_command und in Moving.

## Slide 12
Sicherheit liegt auch im ESP, nicht nur im Server
1
2
Stopp bei Verbindungsverlust
Bricht WLAN oder MQTT weg, stoppt der ESP alle Achsen und die Klaue sofort.
3
Sofortstopp am Endstop
Der Server stoppt ohne Rampe und setzt die Position zurück auf 0.
Sanftes Anfahren
Beschleunigungsrampen schonen Motoren und Mechanik, getrennt für X/Y und Z.
Notes: Offen: Fällt nur der Server aus, während der ESP am Broker hängt, läuft eine Achse weiter. Dafür planen wir einen Server-Heartbeat.

## Slide 13
Meilensteinplanung
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dez
Jan
M1 Bestandsanalyse
M1
M2 Controller- und Schnittstellenentscheidung
M2
M3 Einzeltests Motoren und Kamera
M3
M4 Integration Switch-/Controller-Steuerung
M4
M5 Neuverkabelung und Schaltplan
M5
M6 Gesamttest und Abnahme
M6
M7 Dokumentation, Präsentation, Übergabe
M7
heute 29.10.
erledigt / weitgehend
in Arbeit
offen
Laufzeit 12.05.2026 – 30.01.2027
Notes: Sieben Meilensteine, streng sequenziell. August und September sind vorlesungsfreie Sommerpause. Heute, Ende Oktober, stehen wir am Ende von M4. Die Technik-Doku soll ab M5 parallel mitlaufen, damit M7 im Januar nicht unter Prüfungsdruck startet.

## Slide 14
Geplant und umgesetzt
Geplant
Umgesetzt
Status
M1
Bestandsanalyse
Arduino-Mega-Aufbau erfassen, Verdrahtung dokumentieren
Bestand gesichtet; Ausgangspunkt für die neue Architektur
erledigt
M2
Controller-Entscheidung
Controller und Switch-Anbindung wählen, Tastenbelegung festlegen
ESP32 mit Bluetooth LE für Switch-2-Joy-Con; Server auf dem Raspberry Pi; MQTT als Rückgrat
erledigt
M3
Einzeltests
Achsen, Endschalter und Kamera einzeln prüfen
Achsen, Endstops und Servo getestet; Kamerastream im Server vorhanden, mechanische Integration noch offen
weitgehend
M4
Integration Switch
Alle Achsen per Switch, Betriebsarten, Sicherheitslogik, Latenz < 500 ms
Joy-Con, Panel und Web steuern alle Achsen, Eingabequelle umschaltbar, Stopp bei Verbindungsverlust; Latenzmessung steht aus
läuft
Abweichung vom Plan: M3 und M4 liefen schon im Sommer an; die Sommerpause war keine Pause.
Notes: Links der Plan aus der Meilensteinplanung, rechts was tatsächlich steht. Wir sind bei M4 weiter als geplant, weil die Architektur früh stand. Offen sind die Latenzmessung und die Kamera im Greifarm.

## Slide 15
Stand und Weg bis zur Abgabe
✓
Läuft
MQTT-Architektur mit automatischer Geräteanmeldung
Drei Eingabewege: Joy-Con, Panel, Webinterface
Homing, Positionierung und Zielfahrten
Sicherheitsstopps im Motor-Controller
Kamerastream im Server
→
Bis zur Abgabe
M4: Latenz Eingabe bis Bewegung messen (< 500 ms)
M4: Verfahrwege ausmessen, Heartbeat bei Serverausfall
M5: Neuverkabelung und Schaltplan
M6: Gesamttest mit unbeteiligter Person
M7: Doku, Übergabe, Einweisung; Doku ab M5 parallel
Notes: Das meiste ist implementiert, aber noch nicht vollständig an der Hardware verifiziert. Der Rest verteilt sich auf M4 bis M7.

## Slide 16
Fragen?
Ein Server, viele kleine Geräte, ein gemeinsamer Bus.